## Slide 1
SWW / IHK-Projekt
01 / 39
STADTWERKE WESTHAFEN / GRUPPE 6
Energie besser planen.
Abweichungen
gezielt prüfen.
Von verlässlichen Daten zur prüfbaren Entscheidung
Iana Kraievska · Patrick Olmo Hederer · Kiko Ramon Lukas
Notes: Wir zeigen, wie wir den Folgemonatsverbrauch je Zähler prognostizieren und anschließend große Abweichungen zur menschlichen Prüfung vorlegen. Die Präsentation verbindet die bereinigte Datenbasis, die Modellentscheidung und den geplanten betrieblichen Ablauf. Unsere Ergebnisse stammen aus dem bereitgestellten Fallprojekt und einem retrospektiven Benchmark; sie belegen noch keinen produktiven Einsatz.
Unsere Gruppe besteht aus Iana Kraievska, Patrick Olmo Hederer und Kiko Ramon Lukas.
Quellen: Projektauftrag IHK_Group6-1.pdf und Abschlussbericht, Kapitel 1 und 3.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 2
ORIENTIERUNG
Der Weg vom Geschäftsproblem zur Entscheidung
30 Minuten Projektvortrag · 15 Minuten Live-Demo · anschließend Fachgespräch
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
02 / 39
01
Auftrag & Daten
Ausgangslage, Qualität und Muster
8 Min.
02
Modell & Prüfung
Validierung, Ergebnis und Prüfhinweise
14 Min.
03
Pilot & Nutzen
Grenzen, Umsetzung und Fazit
8 Min.
04
Live-Demo
Datenweg und dokumentierter Prüffall
15 Min.
Notes: Wir beginnen mit dem Geschäftsproblem und der Datenbasis. Danach erklären wir die Analyse, die Modellwahl und die Prüfregel. Zum Schluss zeigen wir, wie ein Pilot den betrieblichen Nutzen messen könnte. Anschließend führen wir gemeinsam durch die Live-Demo.
Iana erläutert Datenmanagement und Datenqualität. Patrick übernimmt die explorative Analyse und Visualisierung. Kiko verantwortet den ML Canvas, Modellierung und Evaluation. Die Übergaben orientieren sich an diesen Fachgebieten. Detailformeln und zusätzliche Vergleiche stehen im Anhang und werden nur bei Bedarf gezeigt.
Für die Generalprobe sind 30 Minuten Projektvortrag und 15 Minuten Demo vorgesehen. Grundlage ist die bereitgestellte IHK-Präsentationsvorlage beziehungsweise die Learning Journey zur Prüfungspräsentation.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 3
01 / AUSGANGSLAGE
Zwei Entscheidungen brauchen bessere Daten
SWW versorgt 700 gewerbliche, industrielle und kommunale Anschlüsse.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
03 / 39
BESCHAFFUNG
Was wird nächsten
Monat benötigt?
Manuelle Fortschreibung erschwert
eine konsistente Planung.
NETZ & ABRECHNUNG
Welche Abweichung
muss geprüft werden?
Auffälligkeiten werden teilweise
erst quartalsweise sichtbar.
Ziel: monatlich prognostizieren und ungewöhnliche Fälle gezielt prüfen.
Notes: Der Projektauftrag beschreibt StadtWerke Westhafen als Energieversorger im Hamburger Hafengebiet. Die Organisation versorgt 700 gewerbliche, industrielle und kommunale Großkunden. Für die Beschaffung muss sie den Bedarf im kommenden Monat abschätzen. Bisher stützt sich diese Planung stark auf manuelle Fortschreibungen. Ungünstige Abweichungen können kurzfristige Käufe oder Verkäufe am Spotmarkt erforderlich machen.
Daneben werden ungewöhnliche Verbräuche häufig erst beim Quartalsabschluss bemerkt. Unser Ansatz soll solche Fälle nach jedem Monatsabschluss zur Prüfung vorlegen. Stefan Lechtenberg vertritt die Energiebeschaffung, Anke Bürger das Netzmanagement und Henrik Maaß die Datenanalyse. Eine tatsächliche Kostensenkung haben wir im Projekt noch nicht gemessen.
Quellen: Projektauftrag, Abschnitte 1 bis 3; Abschlussbericht, Kapitel 1 und Abschnitt 3.4.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 4
01 / PROJEKTZIEL
Der Erfolg muss überprüfbar sein
Der Prototyp verbindet eine Prognose mit einem dokumentierten Prüfprozess.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
04 / 39
01
Verlässliche Basis
Einheiten, Schlüssel und
Historie reproduzierbar
aufbereiten.
02
Messbare Prognose
Gegen einfache Baselines
auf zeitlich späteren
Monaten bewerten.
03
Prüfbarer Hinweis
Abweichung und Grenze
sichtbar machen;
Entscheidung festhalten.
Gemessen: Prognosefehler und Hinweisvolumen. Betriebsnutzen folgt im Pilot.
Notes: Wir beurteilen den Prototyp auf drei Ebenen. Erstens muss die Datenbasis reproduzierbar sein: Einheiten, Schlüssel und Historie müssen stimmen. Zweitens muss die Prognose auf zeitlich späteren Monaten besser abschneiden als eine einfache Vergleichsregel. Drittens muss verständlich sein, warum ein Zähler-Monat einen Prüfhinweis erhält.
Als Hauptmetrik verwenden wir den RMSE in kWh. Der MAE ergänzt die mittlere Fehlergröße; R² dient bei Bedarf als weitere Einordnung. Bisher messen wir Prognosefehler und Hinweisvolumen. Prüfzeiten, bestätigte Ursachen und finanzielle Wirkung müssen wir erst in einem Pilotbetrieb erfassen. Der Prototyp besitzt keine produktive Anbindung und entscheidet nicht über Abrechnungen.
Quelle: Abschlussbericht, Abschnitte 1.4, 3.2 und 4.3 bis 4.4.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 5
01 / ZUSAMMENARBEIT
Drei Schwerpunkte – ein gemeinsamer Datenweg
Die Beiträge bleiben sichtbar; Übergaben werden über gemeinsame Ergebnisse geprüft.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
05 / 39
1 / GRUNDLAGE
Iana Kraievska
Datenqualität
Typen, Einheiten,
Lücken und Regeln
2 / VERSTÄNDNIS
Patrick Olmo Hederer
Analyse & Visualisierung
Muster, Vergleiche
und Visualisierung
3 / UMSETZUNG
Kiko Ramon Lukas
Modell & Evaluation
Zeit-Folds, Benchmark
und Prüfgrenze
Gemeinsam: gleiche Kennzahlen, gleiche Begriffe und nachvollziehbare Quellen.
Notes: Unsere Verantwortungen verliefen über alle Arbeitsphasen hinweg. Iana war für Datenmanagement und Datenqualität zuständig, Patrick für explorative Analyse und Visualisierung und Kiko für den ML Canvas, Machine Learning und Evaluation. Übergaben und fachliche Entscheidungen haben wir gemeinsam abgestimmt.
Im ersten Sprint entstand die gemeinsame Datenbasis. Im zweiten Sprint begründeten EDA und Canvas die Zielgröße und die verfügbaren Merkmale. Im dritten Sprint folgten Modellwahl und Kalibrierung. Eine wichtige Anpassung war, die gelieferte Verbrauchshistorie je Zähler neu aus der Vergangenheit aufzubauen.
Unsere persönlichen Lernpunkte unterscheiden sich: Iana betont die fachliche Bedeutung von Bereinigungsregeln, Patrick die Trennung von Korrelation und Ursache, Kiko die zeitliche Validierung und die Vermeidung von Data Leakage.
Quelle: Abschlussbericht, Abschnitte 3.1, 3.3, 3.5 und 3.6.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 6
02 / DATENBASIS
700 Zähler über 24 vollständige Monate
Januar 2024 bis Dezember 2025 · eine Beobachtung pro Zähler und Monat
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
06 / 39
700
Zähler
24
Monate
16.800
bereinigte Zeilen
Messung & Vertrag
Verbrauch, Leistung, Typ
Kalender & Wetter
Arbeitstage, Feiertage,
Heizgradtage
Betrieblicher Kontext
Produktionsplan, Wartung,
Verbrauchshistorie
Notes: Die Rohdatei enthält 16.830 Zeilen und 16 Spalten. Darunter liegen 30 vollständig identische Dubletten. Nach ihrer Entfernung bleiben 16.800 eindeutige Zähler-Monate: 700 Zähler mit jeweils 24 Monaten von Januar 2024 bis Dezember 2025. Der gemeinsame Schlüssel besteht aus Zählerkennung und Monat.
Neben Verbrauch und Vertragsleistung enthält die Datei Kunden-, Kalender-, Wetter-, Produktions- und Wartungsinformationen. Wir arbeiten mit diesem bereitgestellten Export, nicht mit einer bereits angeschlossenen produktiven Datenquelle. Drei rückblickend rekonstruierte Zielwerte gehören zur explorativen Gesamtsicht, werden aber aus der strikten ML-Bewertung ausgeschlossen.
Quellen: data/raw/verbrauch.csv, data/raw/260916_verbrauch_bereinigt.csv; überprüfte Zählungen in audit/eda_data.json.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 7
02 / DATENQUALITÄT
Bereinigung heißt auch: die Bedeutung erhalten
Zahlen beziehen sich auf 16.800 Zeilen nach Entfernung der 30 Dubletten.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
07 / 39
Einheiten
672 MWh-Texte → kWh
Einheit vereinheitlichen.
Kategorien
13 Schreibweisen → 3 Typen
Identität erhalten.
Fehlwerte
Temperatur: 504 · Plan: 672
Fehlgrund berücksichtigen.
Zielwerte
3 Rekonstruktionen
Für ML ausschließen.
Plausibilitätsfälle markieren und fachlich klären – nicht pauschal löschen.
Notes: Die Zahlen auf dieser Folie beziehen sich auf die 16.800 Zeilen nach Entfernung der Dubletten. 672 Verbrauchswerte stehen als MWh-Text in der Datei. Wir rechnen sie mit dem Faktor 1.000 in kWh um. Dreizehn Schreibweisen des Kundentyps werden auf die drei vorgesehenen Kategorien vereinheitlicht.
504 fehlende Temperaturwerte und 672 fehlende Produktionsplanwerte sind unterschiedliche Befunde. Sie werden im Cleaning nicht pauschal ersetzt. Drei auffällige Zielwerte konnten wir rückblickend aus der dokumentierten Vormonatsinformation der Folgezeile rekonstruieren. Damit diese spätere Information die Modellbewertung nicht verbessert, schließen wir die drei Fälle dort aus.
Zusätzlich markieren wir 20 Fälle oberhalb von Vertragsleistung mal Monatsstunden. Diese Überschreitungen brauchen eine fachliche Prüfung. Die Vertragsleistung ist ohne Domänenbestätigung keine zwingende physikalische Obergrenze und ein solcher Fall daher kein bewiesener Messfehler.
Quelle: audit/eda_data.json; Datenbereinigungsnotebook.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 8
02 / REPRODUZIERBARKEIT
Ein Datenweg mit klar getrennten Auswertungen
Die explorative Sicht beschreibt das Portfolio. Der ML-Lauf schützt die Zeitlogik.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
08 / 39
Rohdaten
16.830 Zeilen
→
Bereinigung
16.800 Zeilen
→
EDA
Portfolio verstehen
→
Modellierung
Historie neu bilden
EDA: alle 16.800 Monatswerte
Markierungen bleiben als Kontext
für die fachliche Interpretation erhalten.
ML: zeitlich zulässige Teilmengen
8.389 Entwicklungsfälle in 2024
8.398 Benchmarkfälle in 2025
Was erst später bekannt wird, darf keine frühere Prognose verbessern.
Notes: Der Datenweg beginnt mit dem CSV-Import und den Prüfungen von Schlüsseln, Datentypen und Einheiten. Auf der gemeinsamen bereinigten Basis trennen wir die explorative Gesamtsicht von den zeitlich zulässigen Daten für die Modellierung. Die Ergebnisse gelangen über einen geprüften JSON-Datenvertrag in das lokale Cockpit.
Für die EDA bleiben alle 16.800 Monatswerte einschließlich markierter Fälle sichtbar. Für das ML-Training aus 2024 verwenden wir 8.389 Fälle: Von 8.400 Monatswerten entfallen zehn Plausibilitätsflags und ein rekonstruierter Zielwert. Der Benchmark 2025 enthält 8.398 Fälle, weil zwei rekonstruierte Ziele entfallen. Die zehn Plausibilitätsflags aus 2025 bleiben bewusst enthalten. Die Kalibrierung nutzt 1.397 Fälle aus November und Dezember 2024.
Die gelieferte Drei-Monats-Statistik war für frühere Prognosezeitpunkte ungeeignet. Wir erzeugen die Historienmerkmale deshalb je Zähler ausschließlich aus vorangegangenen Monaten.
Quellen: Notebook 13; audit/eda_data.json.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 9
03 / EXPLORATIVE ANALYSE
Das Monatsprofil wiederholt sich deutlich
Monatssummen in MWh · vollständige bereinigte Basis mit 700 Zählern
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
09 / 39
Chart: Monatsverbrauch (MWh)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
2024 | 20297.504 | 19411.2323 | 19323.6839 | 20055.2649 | 20293.7163 | 15978.5769 | 16695.8901 | 15088.7677 | 14454.9747 | 16454.3998 | 15577.529 | 17936.6406
2025 | 19972.7642 | 18222.895 | 19425.4759 | 20012.6807 | 18939.4561 | 16378.7267 | 16894.2259 | 14304.1068 | 14771.077 | 15791.2319 | 14988.5845 | 18989.7648
−1,4 %
Jahresverbrauch
2025 vs. 2024
Saison und Historie sind plausible Merkmale für die Folgemonatsprognose.
Notes: Die Linien zeigen die monatlichen Gesamtverbräuche des Portfolios in MWh. In beiden Jahren liegen Sommer und früher Herbst niedriger; der Jahresgang ähnelt sich deutlich. Der Gesamtverbrauch beträgt rund 211.568 MWh im Jahr 2024 und 208.691 MWh im Jahr 2025. Das entspricht einem Rückgang um etwa 1,4 Prozent.
Die Korrelation der zwölf aggregierten Monatswerte beider Jahre beträgt 0,946. Sie beschreibt die Ähnlichkeit des Portfolioverlaufs, beweist aber keine Ursache. Die Grafik enthält alle 16.800 bereinigten Werte einschließlich der Plausibilitätsflags. Die historische EDA darf beide Jahre beschreiben; die spätere Hyperparameterauswahl verwendet ausschließlich 2024.
Aus diesem Verlauf nehmen wir die saisonale Lage und die bereits bekannte Verbrauchshistorie als plausible Modellinformationen mit.
Quelle: audit/eda_data.json, charts.monthly.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 10
03 / PORTFOLIO
Industrie prägt den Verbrauch stärker als die Anzahl
Anteile nach Kundentyp · Zählerzahl und Verbrauch 2024–2025 im Vergleich
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
10 / 39
Chart: Anteil (%)
| Gewerbe | Industrie | Kommunal
Anteil Zähler | 53.7143 | 32.2857 | 14
Anteil Verbrauch | 22.4896 | 68.4751 | 9.0353
68,5 %
des Verbrauchs
entfallen auf Industrie
Absolute kWh unterscheiden sich stark. Die Anschlussgröße muss berücksichtigt werden.
Notes: Von den 700 Zählern gehören 376 zum Gewerbe, 226 zur Industrie und 98 zum kommunalen Bereich. Die Industrie stellt damit rund 32,3 Prozent der Zähler, aber 68,5 Prozent des Verbrauchs über beide Jahre. Die beiden Balkenarten haben unterschiedliche Bezugsgrößen: Zählerzahl einerseits und gesamte Energiemenge andererseits.
Die Anschlussgröße ist deshalb bei einem Vergleich der absoluten kWh wichtig. Wir normieren später über die Vertragsleistung. Dass eine Kundengruppe viel Energie verbraucht, macht den Kundentyp noch nicht automatisch zu einem starken zusätzlichen Modellmerkmal. Diesen Beitrag prüfen wir getrennt mit Permutation Importance.
Quelle: audit/eda_data.json, charts.portfolio. Grundlage sind alle 16.800 bereinigten Monatswerte.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 11
04 / ML CANVAS · 1 VON 2
Der Anwendungsfall beginnt bei der Entscheidung
Fünf Felder verbinden fachlichen Nutzen, Daten und erwartete Wirkung.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
11 / 39
Mehrwert
Planbarere Beschaffung und monatliche Prüfung.
Datenquellen
Verbrauch, Vertrag, Kalender, Wetter und Betriebspläne.
Vorhersage
VLS je Zähler und Folgemonat; Rückrechnung in kWh.
Entscheidung
Beschaffung informieren und Fachprüfung priorisieren.
Auswirkung
Fehler, Prüfzeit und bestätigte Ursachen im Pilot messen.
Notes: Der Canvas beginnt bei der späteren Entscheidung. Die Beschaffung braucht eine Folgemonatsprognose; das Netzmanagement braucht nach Eingang des Istwerts eine begründete Priorisierung auffälliger Fälle. Dafür verbinden wir Verbrauchsdaten mit Vertrags-, Kalender-, Wetter- und Planinformationen.
Unsere Vorhersage ist eine kontinuierliche Größe: Vollaststunden je Zähler und Monat. Für die Anwender rechnen wir sie wieder in kWh zurück. Die anschließende Prüfregel gehört zum selben Prozess, ist aber keine zweite bereits trainierte Klassifikation.
Die Wirkung möchten wir an Prognosefehlern, Prüfzeit und bestätigten Ursachen messen. Der bereits gemessene Prognosevorteil ist noch keine nachgewiesene finanzielle Einsparung.
Quelle: Abschlussbericht, Kapitel 2 und Tabelle A1; Projektauftrag.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 12
04 / ML CANVAS · 2 VON 2
Der Betrieb legt die Modellregeln fest
Fünf weitere Felder machen Zeitpunkt, Bewertung und Pflege konkret.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
12 / 39
Merkmale
Vergangenheit und vorab verfügbare Kontextdaten.
Lernansatz
Regression: lineares Modell und Random Forest.
Überprüfung
Zeit-Folds, späterer Benchmark und einfache Baselines.
Zeitpunkt
Prognose vorher; Abweichungsprüfung nach dem Istwert.
Wartung
Fehler, Datenlücken, Drift und Hinweisvolumen verfolgen.
Notes: Die zweite Hälfte des Canvas legt die methodischen und betrieblichen Regeln fest. Die Merkmale müssen zum Prognosezeitpunkt bekannt sein. Wir vergleichen eine lineare Regression und einen Random Forest mit einfachen Baselines. Die Bewertung folgt der Zeitachse.
Vor Monatsbeginn entsteht die Prognose. Erst nach Eingang des tatsächlichen Monatsverbrauchs können wir ein Residuum berechnen und einen Prüfhinweis erzeugen. Wetterdaten müssen dafür als vorher verfügbare Prognose und Produktions- beziehungsweise Wartungsinformationen als Plan vorliegen. Die tatsächliche Verfügbarkeitskette einer produktiven Anwendung ist noch nicht nachgewiesen.
Für einen Pilot empfehlen wir monatliche Kontrolle von Fehlern, Datenlücken, Merkmalsverteilungen und Hinweisvolumen. Ein neues Training sollte auf einen belegten Bedarf und eine erneute Prüfung folgen.
Quelle: Abschlussbericht, Kapitel 2, Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.4.3.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 13
05 / ZIELVARIABLE
Volllaststunden machen Anschlüsse vergleichbar
VLS normalisieren auf die Vertragsleistung. Sie sind keine gemessene Laufzeit.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
13 / 39
VLS-h = Verbrauch (kWh) ÷ Vertragsleistung (kW)
KLEINER ANSCHLUSS
GROSSER ANSCHLUSS
10.000 kWh ÷ 50 kW
40.000 kWh ÷ 200 kW
200 h
200 h
Zurück zur Verbrauchsprognose: Prognose-VLS × Vertragsleistung = kWh
Notes: Ein großer Anschluss verbraucht naturgemäß mehr Kilowattstunden als ein kleiner. Deshalb normalisieren wir den Verbrauch durch die vertragliche Leistung. Vollaststunden sind hier keine gemessene Laufzeit, sondern eine Vergleichsgröße. Das Modell lernt in VLS-Stunden; für die verständliche Bewertung rechnen wir die Prognose anschließend wieder in Kilowattstunden zurück.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 14
05 / MERKMALE
Nur verfügbare Information darf ins Modell
Neun Eingangsmerkmale · acht numerische Felder und ein kategoriales Feld
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
14 / 39
AUS DER VERGANGENHEIT
Vormonats-VLS
Bis-zu-3-Monats-Mittel
Mit jedem Monat nur bereits
bekannte Werte fortschreiben.
VOR MONATSBEGINN BENÖTIGT
Monat, Arbeitstage, Feiertage
Wetterprognose, Produktionsplan
Wartung, Kundentyp
Plan- und Prognoseversionen
müssen gespeichert werden.
IDs und aktuelle Verbrauchswerte bleiben außerhalb der Eingangsmerkmale.
Notes: Das Modell verwendet neun Prädiktoren: vormonat_vls, letzte_3_monate_vls, monat_idx, arbeitstage, feiertage_im_monat, heizgradtage, produktionsplan_index, wartung_aktiv und kundentyp. Die Vertragsleistung dient ausschließlich zur Normierung und Rückrechnung.
Die beiden Historienmerkmale stammen aus früheren Monaten desselben Zählers. Kalenderinformationen sind vorab bekannt. Heizgradtage dürfen nur als Wetterprognose verwendet werden; Produktion und Wartung müssen geplante Werte sein. Im Pilot müssen diese vorab verfügbaren Versionen nachvollziehbar gespeichert werden. Historische Prognoseversionen sind im Projekt nicht gesondert nachgewiesen.
Fehlende numerische Merkmale behandelt die Pipeline mit einem Median und Fehlwertindikatoren, die sie nur aus dem jeweiligen Trainingsfold lernt. Den Kundentyp ergänzt sie bei Bedarf mit dem häufigsten Trainingswert und kodiert ihn anschließend mit One-Hot-Encoding. Das lineare Modell standardisiert zusätzlich numerische Werte. IDs, aktuelle Zielwerte, die redundante Roh-Temperatur und der für 2024 nicht verfügbare Vorjahreswert gehören nicht zum finalen Merkmalset.
Quelle: Notebook 13, Zelle learn-feature-table und Modellpipeline.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 15
05 / ZEITLICHE VALIDIERUNG
Die Zeitachse trennt Lernen und Bewerten
Modellwahl 2024. Schwellenkalibrierung Ende 2024. Benchmark 2025.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
15 / 39
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Fold 1
Training
Bewertung
Fold 2
Training
Bewertung
Fold 3
Training
Bewertung
Kalibrierung
Nov–Dez
2025
Testjahr
Jeder Bewertungszeitraum liegt vollständig nach seinem Trainingszeitraum.
Notes: Wir mischen die Zeitreihe nicht zufällig. In jedem Fold lernt das Modell nur aus bereits vergangenen Monaten und wird auf späteren Monaten bewertet. Der Lernbereich wächst dabei von Fold zu Fold. November und Dezember 2024 verwenden wir anschließend nicht zur Modellwahl, sondern zur Festlegung der Fehlergrenze. So verhindern wir, dass Informationen aus der Zukunft in frühere Prognosen geraten.
Zeitleiste: Vollständige Monate Jan–Apr/Mai–Jun, Jan–Jun/Jul–Aug und Jan–Aug/Sep–Okt 2024. Kalibrierung Nov–Dez: n=1.397. Entwicklung: n=8.389. Benchmark: n=8.398. Keine zufällige Aufteilung.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 16
05 / MODELLVERGLEICH
Random Forest gewinnt im Mittel
RMSE über drei Zeit-Folds 2024. Ein kleinerer Fehler ist besser.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
16 / 39
Chart: 
| Vormonat | Mittel bis 3 Monate | Lineare Regression | Random Forest
RMSE (kWh) | 18460.4761 | 15483.0699 | 13643.036 | 13272.4074
−2,7 %
gegenüber der
linearen Regression
13.272 kWh
mittlerer CV-RMSE
Der Vorsprung gilt im Mittel. Im dritten Fold liegt die lineare Regression vorn.
Notes: Das Diagramm zeigt den mittleren RMSE je Modell über drei Zeit-Folds. Random Forest gewinnt im Mittel mit 13.272 kWh. Gegenüber der linearen Regression beträgt der Vorteil rund 2,7 %. Die vollständigen Fold-Werte stehen unten in diesen Notizen, die RF-Einzelfolds im Anhang. Im dritten Fold ist die lineare Regression besser.
Korrektur der ursprünglichen Formulierung: RF gewinnt nicht jeden Fold. RMSE-Foldwerte und Standardabweichungen: [{"model":"Vormonat","mean_rmse_kwh":18460.47609298061,"sd_population_kwh":6366.1730527299405,"folds_rmse_kwh":[26814.404020205373,11376.425074254827,17190.599184481634]},{"model":"Bis-zu-3-Monats-Mittel","mean_rmse_kwh":15483.069878822345,"sd_population_kwh":3069.578876365332,"folds_rmse_kwh":[19633.473270545182,12306.012710667008,14509.723655254844]},{"model":"Lineare Regression","mean_rmse_kwh":13643.03595825031,"sd_population_kwh":3471.80693623648,"folds_rmse_kwh":[17834.051987945142,9332.4199137844,13762.63597302139]},{"model":"Random Forest","mean_rmse_kwh":13272.407403235326,"sd_population_kwh":3842.639978730246,"folds_rmse_kwh":[17537.588230078927,8223.484122161364,14056.149857465687]}]. Die Standardabweichung zwischen Folds beschreibt keine Unsicherheit einer einzelnen Prognose.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 17
05 / BENCHMARK 2025
15,9 % geringerer RMSE als die beste Baseline
Retrospektiv: einen Monat vorhersagen und anschließend mit dem Istwert vergleichen.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
17 / 39
Chart: 
| Vormonat | Mittel bis 3 Monate | Lineare Regression | Random Forest
RMSE (kWh) | 12385.5376 | 10922.4406 | 9414.2169 | 9188.397
9.188
RMSE in kWh
3.725
MAE in kWh
RF, linear, 3-Monats-Mittel: n = 8.398. Vormonat: n = 8.388, zehn Vergleichswerte fehlen.
Notes: Danach prüfen wir die getroffene Modellentscheidung retrospektiv auf 2025. One Step Ahead bedeutet: Für jeden Monat werden nur die zu diesem Zeitpunkt bekannten Informationen verwendet; anschließend wird mit dem eingetroffenen Istwert bewertet. Über 8.398 Zähler-Monate erreicht der Random Forest einen RMSE von 9.188 und einen MAE von 3.725 Kilowattstunden. Gegenüber dem besten einfachen Vergleich, dem Drei-Monats-Mittel, sinkt der RMSE um 15,9 Prozent. Retrospektiv heißt: 2025 ist inzwischen bekannt und daher kein unangesehener Blindtest mehr. Nur der Vormonatsvergleich hat wegen zehn fehlender Werte n = 8.388; die entscheidende Gegenüberstellung zum Drei-Monats-Mittel nutzt dieselben 8.398 Fälle.
Beste einfache Baseline: Bis-zu-3-Monats-Mittel. Relativer Vorteil berechnet als 1 − 9188.397030722987 / 10922.440645880763. Vergleichswerte: [{"model":"Vormonat","rmse_kwh":12385.537590520351,"n":8388},{"model":"Bis-zu-3-Monats-Mittel","rmse_kwh":10922.440645880763,"n":8398},{"model":"Lineare Regression","rmse_kwh":9414.216883067555,"n":8398},{"model":"Random Forest","rmse_kwh":9188.397030722987,"n":8398}]. Verfügbarkeit der Eingangsmerkmale muss vor Monatsbeginn sichergestellt werden.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 18
05 / ERKLÄRBARKEIT
Die Verbrauchshistorie trägt am stärksten
Zusätzlicher RMSE in kWh, wenn eine Informationsgruppe zufällig vertauscht wird.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
18 / 39
Chart: 
| Kundentyp | Jahreszeit | Wetterprognose | Kalender | Wartung | Produktionsplan | Verbrauchshistorie
RMSE-Anstieg (kWh) | 4.8148 | 115.4853 | 192.5991 | 232.4489 | 577.7452 | 716.6032 | 7349.011
Permutation Importance beschreibt Modellnutzen. Sie belegt keine Ursache.
Notes: Für diese Auswertung mischen wir jeweils eine Informationsgruppe zufällig und lassen das trainierte Modell erneut vorhersagen. Steigt der RMSE stark, hat das Modell diese Information zuvor wirksam genutzt. Bei der Verbrauchshistorie steigt er um 7.349 Kilowattstunden – deutlich stärker als bei Produktionsplan oder Wartung. Weil zusammengehörige Spalten gemeinsam gemischt werden, messen wir den Beitrag der ganzen Informationsgruppe. Das ist Modellrelevanz, aber kein Beweis für einen kausalen Zusammenhang. Die Vertragsleistung wird bewusst nicht permutiert: Sie ist der feste Umrechnungsfaktor von VLS zurück in kWh.
Gruppierte Permutation Importance auf dem Benchmark 2025 mit drei Wiederholungen. Vertragsleistung bleibt als fester Umrechnungsfaktor VLS → kWh unverändert. Wetter, Produktionsplan und Wartung müssen vor Monatsbeginn verfügbar sein. Einheitlicher Zahlenstand: Notebook 13. Der Bericht verwendet hier teilweise Notebook 12 mit fünf Wiederholungen und deshalb leicht andere Werte bei gleicher Rangfolge.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 19
06 / KALIBRIERUNG
q99 setzt die Grenze für einen Prüfhinweis
1.397 absolute Out-of-Fold-Fehler aus November und Dezember 2024.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
19 / 39
Chart: Absoluter Fehler (VLS-h)
Oberhalb der Schwelle | 144.2215 | 147.5526 | 150.1253 | 151.639 | 163.0355 | 170.278 | 194.2769 | 196.1526 | 203.4417 | 216.3028 | 296.2984 | 319.8156 | 425.7385 | 460.6105 | 481.7449
99-%-Schwelle | 144.3547 | 144.3547
144,4
VLS-h
99. Perzentil
14 von 1.397
Fehlern darüber
q99 ist eine konservative Pilotgrenze. Sie liefert keine Defektwahrscheinlichkeit.
Notes: Für die Kalibrierung sortieren wir 1.397 absolute Out-of-Fold-Fehler aus November und Dezember 2024 von klein nach groß. Das 99. Perzentil ist eine Position in dieser Liste. Durch die übliche lineare Interpolation liegt die Schwelle bei 144,4 VLS-Stunden. 1.383 Fehler liegen bis zu dieser Grenze und 14 darüber. q99 ist keine Defektwahrscheinlichkeit und nicht automatisch der perfekte Sweet Spot. Es ist eine konservative, nachvollziehbare Pilotentscheidung ohne bereits bestätigte Anomalie-Labels.
Exakte Schwelle 144,3547 VLS-h. (1397−1) × 0,99 = 1382,04. Interpolation zwischen Rang 1.383 und 1.384. 1.383 Fehler liegen bis zur Grenze, 14 darüber.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 20
06 / PRÜFVOLUMEN
114 Hinweise im Benchmarkjahr 2025
Die Ende 2024 kalibrierte q99-Grenze bleibt unverändert.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
20 / 39
114
von 8.398 Zähler-Monaten
1,36 %
Hinweisquote
9,5
Hinweise pro Monat
Chart: Prüfhinweise
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Prüfhinweise | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 8 | 13 | 4 | 10
107 Zähler betroffen. 68 ungewöhnlich hohe und 46 ungewöhnlich niedrige Verbräuche.
Notes: Die Monatsbalken zeigen die Verteilung der 114 q99-Prüfhinweise über das Jahr 2025. Das entspricht durchschnittlich 9,5 Hinweisen pro Monat und 1,36 % der bewertbaren Zähler-Monate. Die 2024 kalibrierte Grenze bleibt unverändert. Die Abweichungen sind Arbeitsaufträge zur Prüfung, keine bestätigten Diagnosen.
Die Monate 2025 sind anders verteilt als die Kalibrierung, daher beträgt die Hinweisquote 1,36 % und nicht exakt 1 %. Ein fehlender Hinweis ist ebenfalls keine bestätigte Unauffälligkeit. Monatliche Daten: [{"month_key":"2025-01","month_label":"01/2025","alerts":7,"high":3,"low":4,"dq_overlap":2},{"month_key":"2025-02","month_label":"02/2025","alerts":11,"high":2,"low":9,"dq_overlap":1},{"month_key":"2025-03","month_label":"03/2025","alerts":9,"high":5,"low":4,"dq_overlap":1},{"month_key":"2025-04","month_label":"04/2025","alerts":10,"high":6,"low":4,"dq_overlap":3},{"month_key":"2025-05","month_label":"05/2025","alerts":12,"high":7,"low":5,"dq_overlap":0},{"month_key":"2025-06","month_label":"06/2025","alerts":16,"high":11,"low":5,"dq_overlap":1},{"month_key":"2025-07","month_label":"07/2025","alerts":6,"high":5,"low":1,"dq_overlap":1},{"month_key":"2025-08","month_label":"08/2025","alerts":8,"high":6,"low":2,"dq_overlap":0},{"month_key":"2025-09","month_label":"09/2025","alerts":8,"high":5,"low":3,"dq_overlap":0},{"month_key":"2025-10","month_label":"10/2025","alerts":13,"high":9,"low":4,"dq_overlap":0},{"month_key":"2025-11","month_label":"11/2025","alerts":4,"high":2,"low":2,"dq_overlap":0},{"month_key":"2025-12","month_label":"12/2025","alerts":10,"high":7,"low":3,"dq_overlap":1}]
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 21
06 / FALLBEISPIEL 2025
ZL-00147: August löst eine Prüfung aus
49 kW Vertragsleistung. Die q99-Grenze entspricht ±7.073,4 kWh.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
21 / 39
Chart: Verbrauch (kWh)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Ist | 8866 | 8334 | 9538 | 9577 | 7268 | 6517 | 8837 | 23563.4901 | 5915 | 6566 | 6543 | 8585
Prognose | 8255.3724 | 8531.2764 | 9566.4617 | 10061.7022 | 9628.2429 | 7954.3641 | 7284.7665 | 7303.8984 | 10739.7093 | 8459.1448 | 9083.9685 | 7594.8058
AUGUST 2025
+2,30
Schwellenfaktor
+16.259,6 kWh Residuum
SEPTEMBER: −0,68
Innerhalb der Grenze
Faktor = VLS-Residuum ÷ 144,3547. Ein Betrag ≥ 1 erzeugt einen Prüfhinweis.
Notes: Beim Zähler ZL-00147 sehen wir im August einen Istverbrauch von 23.563 gegenüber einer Prognose von 7.304 Kilowattstunden. Die Abweichung beträgt plus 16.260 Kilowattstunden beziehungsweise plus 331,8 VLS-Stunden. Geteilt durch die q99-Grenze ergibt das den Faktor plus 2,30: ein Prüfhinweis. Im September liegt der Istwert zwar deutlich unter der Prognose, aber die Abweichung beträgt nur minus 98,5 VLS-Stunden beziehungsweise Faktor minus 0,68. Sie bleibt innerhalb des Bandes. Der Faktor zeigt also die Stärke relativ zur Grenze – er ist keine Wahrscheinlichkeit.
August: Ist 23.563,5 kWh, Prognose 7.303,9 kWh, Residuum +16.259,6 kWh = +331,8 VLS-h, Faktor +2,30. September: Ist 5.915,0 kWh, Prognose 10.739,7 kWh, Residuum −4.824,7 kWh = −98,5 VLS-h, Faktor −0,68.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 22
06 / FACHLICHER PROZESS
Ein Hinweis wird erst durch Prüfung nützlich
Das Modell liefert Richtung, Größenordnung und Kontext für die nächste Handlung.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
22 / 39
01
Messung prüfen
Einheit, Zuordnung, Lücke und Übertragungsfehler.
02
Kontext verstehen
Produktion, Wartung und besondere Ereignisse.
03
Ursache klären
Fachbereich entscheidet über weitere Maßnahmen.
04
Ergebnis festhalten
Begründung und Label als Lernsignal speichern.
Auch eine plausible Abweichung ist ein wertvolles dokumentiertes Ergebnis.
Notes: Ein Hinweis ist zunächst eine Aufforderung zur Prüfung. Wir beginnen bei der Messung: Stimmen Einheit, Zählerzuordnung und Datenübertragung? Danach prüfen wir den betrieblichen Kontext, insbesondere Produktion, geplante Wartung und besondere Ereignisse. Erst anschließend entscheidet der Fachbereich, ob und welche Maßnahme nötig ist.
Die fachliche Einordnung sollte eine Begründung enthalten. Mögliche Ergebnisse sind eine bestätigte technische Auffälligkeit, ein Mess- oder Datenfehler, eine plausible Betriebsänderung oder ein zunächst unklarer Fall. Das sind vorgeschlagene Prüfkategorien, keine heute vorhandene Ground Truth.
Damit wir später auch übersehene Fälle untersuchen können, sollten zusätzlich zufällig ausgewählte Monate ohne Hinweis geprüft werden. Dieser Ablauf ist ein Prozessvorschlag und noch kein gemessener Produktivprozess.
Quellen: Abschlussbericht, Abschnitt 4.5 und Anhang E; Projektauftrag, Abschnitt 8.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 23
06 / GRENZEN & VERANTWORTUNG
Drei Grenzen bestimmen den nächsten Schritt
Modellqualität, Datenverfügbarkeit und menschliche Entscheidung gehören zusammen.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
23 / 39
Qualität
Labels fehlen.
Winterkalibrierung ist
eine Pilotannahme.
Verfügbarkeit
Plan- und Wetterwerte
müssen zum Prognose-
zeitpunkt vorliegen.
Verantwortung
Zugriff begrenzen,
Entscheidungen begründen,
Fachprüfung beibehalten.
Fehler und Hinweisquoten zusätzlich nach Kundentyp und Anschlussgröße prüfen.
Notes: Drei Grenzen sind für die nächste Entscheidung wesentlich. Erstens fehlen bestätigte Anomalielabel. Precision und Recall können wir deshalb nicht belastbar ausweisen. Auch Fälle ohne Hinweis müssen stichprobenartig bewertet werden, damit wir mögliche übersehene Fälle sehen. Die Schwelle basiert außerdem nur auf November und Dezember 2024; ihre Übertragbarkeit auf andere Jahreszeiten ist noch zu prüfen.
Zweitens müssen Wetter-, Produktions- und Wartungsinformationen zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. Die bereitgestellte Aufgabe setzt diese Verfügbarkeit voraus, ein produktiver Nachweis fehlt bislang.
Drittens bleibt die Verantwortung beim Fachbereich. Für eine spätere Anbindung empfehlen wir begrenzte Zugriffsrechte, dokumentierte Entscheidungen und festgelegte Aufbewahrung. Zähler-IDs machen Daten nicht automatisch anonym. Fehler und Hinweisquoten sollten zusätzlich nach Kundentyp und Anschlussgröße geprüft werden. Eine validierte Fairnessbewertung oder eine Datenschutzfreigabe behaupten wir damit nicht.
Quellen: Projektauftrag, Abschnitt 8; Abschlussbericht, Abschnitte 1.4 und 4.4.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 24
07 / HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Ein Schattenpilot macht den Nutzen messbar
Ausgewählte Zähler laufen zunächst parallel zum bisherigen Prozess.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
24 / 39
01
Start vorbereiten
Datenversionen, Rollen und Prüfkapazität festlegen.
02
Parallel messen
Fehler, Prüfaufwand und Ursachen erfassen.
03
Gemeinsam bewerten
Qualität und Aufwand gegen vereinbarte Ziele prüfen.
04
Gezielt weiterführen
Erst bei belegtem Nutzen anbinden und erweitern.
Monatlich überwachen. Bei Veränderungen Ursachen prüfen und Modelle anpassen.
Notes: Wir empfehlen einen begrenzten Schattenpilot mit ausgewählten Zählern. Die neuen Prognosen und Hinweise laufen zunächst parallel zum bisherigen Prozess und lösen keine automatische Entscheidung aus. Vor dem Start müssen Datenversionen, Verantwortlichkeiten und verfügbare Prüfkapazität feststehen.
Im Pilot vergleichen wir Modell und Baselines und erfassen Hinweisvolumen, Bearbeitungszeit sowie bestätigte Ursachen. Gemeinsam mit den Fachbereichen legen wir vorab fest, welche Qualität, welcher Aufwand und welche Datenabdeckung für eine Fortführung erforderlich sind.
Bei Drift, Datenänderungen oder Qualitätsverlust prüfen wir zuerst die Ursache. Ein neues Training oder eine veränderte Schwelle braucht anschließend eine erneute getrennte Validierung. Erst mit belegten Preis-, Zeit- und Ergebnisdaten lässt sich die wirtschaftliche Wirkung bewerten.
Quelle: Abschlussbericht, Abschnitte 3.7 und 4.4.3.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 25
07 / FAZIT
Die Grundlage steht. Der Betriebsnachweis folgt.
SWW / IHK-Projekt
25 / 39
16.800
bereinigte
Zähler-Monate
−15,9 %
RMSE gegenüber der
besten einfachen Baseline
9,5
Prüfhinweise pro Monat
im Benchmark 2025
Nächster Schritt
Parallelbetrieb starten, Fälle fachlich prüfen
und Nutzen anhand echter Ergebnisse bewerten.
Notes: Drei Ergebnisse können wir belegen: eine reproduzierbare Grundlage mit 16.800 Zähler-Monaten, einen um 15,9 Prozent geringeren RMSE gegenüber der besten einfachen Baseline im Benchmark 2025 und durchschnittlich 9,5 Hinweise pro Monat beim q99-Szenario.
Die Erkennungsqualität bestätigter Defekte sowie Zeit- und Euro-Einsparungen sind noch offen. Deshalb empfehlen wir einen menschlich begleiteten Pilotbetrieb und eine strukturierte Erfassung fachlicher Rückmeldungen. Mit genügend belastbaren Labels könnte später eine eigene Klassifikationsaufgabe die Priorisierung ergänzen. Sie müsste separat validiert werden.
Die Prognose priorisiert die Prüfung; sie stellt keine Diagnose.
Quellen: Abschlussbericht, Abschnitte 3.7 und 4.3 bis 4.4; Notebook 13 und Dashboard-Export.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 26
08 / LIVE-DEMO
15 Minuten entlang des gesamten Datenwegs
Jeder Schritt zeigt ein Ergebnis und die Entscheidung dahinter.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
26 / 39
02 Min.
Rohdaten
Struktur und Qualitätsprobleme
03 Min.
Bereinigung
Einheit, Schlüssel und Fehlwertlogik
03 Min.
EDA
Saison, Kundentyp und Normalisierung
04 Min.
Modellierung
Zeit-Folds, Benchmark und q99
02 Min.
Cockpit
Fall prüfen und Ergebnis festhalten
01 Min.
Rückfragen
Offene Punkte gezielt aufnehmen
Notes: In der Demo gehen wir den Datenweg gemeinsam durch: zwei Minuten Rohdaten, drei Minuten Bereinigung, drei Minuten EDA, vier Minuten Modellierung, zwei Minuten Cockpit und eine Minute Puffer für Rückfragen. Jede Person zeigt ihren eigenen Verantwortungsbereich und erklärt die wesentliche Entscheidung hinter dem Ergebnis.
Vor dem Termin öffnen wir Notebooks, Daten und das lokale Cockpit. Gespeicherte Notebook-Ergebnisse erlauben uns, den Ablauf ohne lange Wartezeit auf einen vollständigen Trainingslauf zu erklären. Falls eine Live-Ausführung nicht funktioniert, stehen diese Ergebnisse sowie die Diagramme und der folgende Screenshot als Fallback bereit. Bereits gespeicherte Ergebnisse kennzeichnen wir dabei klar.
Quelle: bereitgestellte Präsentationsvorlage und Learning Journey zur 30-Minuten-Präsentation und 15-Minuten-Demo.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 27
08 / COCKPIT
Vom Gesamtbild in den konkreten Prüffall
Lokale Demo mit retrospektiven Projektdaten · keine produktive Systemanbindung
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
27 / 39
01
Umfang kontrollieren
02
Fall auswählen
03
Abweichung erklären
04
Kontext prüfen
05
Einordnung festhalten
Lokales Cockpit öffnen →
Notes: Wir öffnen die lokale Anomalieansicht und prüfen zunächst den Zeitraum 2025 und die aktive q99-Schwelle. Danach zeigen wir die priorisierte Liste und wählen einen hohen sowie einen niedrigen Fall aus.
Bei ZL-00147 im August erklären wir Istwert, Prognose, Richtung und Schwellenfaktor. Anschließend prüfen wir den Kontext und zeigen, wie eine begründete fachliche Einordnung dokumentiert werden kann. Diese Rückmeldung wäre später die Grundlage für bestätigte Labels.
Die Oberfläche verwendet den retrospektiven Projektexport und besitzt keine produktive Systemanbindung. Der Screenshot dient als Rückfallebene; für eine Interaktion öffnen wir das Cockpit im lokalen Browser.
Quelle: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit und Abschlussbericht, Anhang E.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 28
FACHGESPRÄCH
Vielen Dank.
SWW / IHK-Projekt
28 / 39
Das Modell priorisiert.
Die Fachprüfung entscheidet.
Fragen zu Daten, Modell und Umsetzung
Notes: Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Fragen zu den Daten, der Modellentscheidung und der möglichen Umsetzung.
Für das Fachgespräch können wir insbesondere erklären, warum wir zeitliche Folds statt eines Zufallssplits verwenden, weshalb VLS die Zielgröße bilden und wie wir zukünftige Information aus den Eingaben heraushalten. Weitere Fragen betreffen die Aussagekraft ohne bestätigte Labels und die Erfolgsmessung im Pilot.
Die folgenden Folien enthalten Vertiefungen. Sie sind nicht Bestandteil des regulären 30-Minuten-Hauptvortrags.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 29
ANHANG A / BEREINIGUNGSPROTOKOLL
Formate und Einheiten nachvollziehbar korrigieren
Bezugsbasis: 16.800 Zeilen nach Deduplizierung, außer bei den Dubletten.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
29 / 39
Befund | Anzahl | Behandlung
Identische Dubletten | 30 / 16.830 | Entfernen; Schlüssel prüfen
Nicht-ISO-Monat | 11.298 | Ein Datum pro Monat
Kundentyp-Schreibweise | 504 | 13 Varianten → 3 Typen
Verbrauch als MWh-Text | 672 | × 1.000 → kWh
Zielwerte 0 / −50 / −1.000 | 3 | Rekonstruieren; aus ML ausschließen
Jede Regel bleibt dokumentiert und reproduzierbar.
Notes: Die Detailtabelle verwendet eine einheitliche Bezugsbasis: 16.800 Zeilen nach Entfernung der Dubletten. Nur die Anzahl der 30 Dubletten bezieht sich auf die ursprünglichen 16.830 Rohzeilen.
Dadurch unterscheiden sich zwei Zählungen von der alten Vorlage. Dort stehen 505 abweichende Kundentyp-Schreibweisen und 11.316 nicht im ISO-Format angegebene Monate. Nach der Deduplizierung sind es 504 beziehungsweise 11.298. Auch die MWh-Texte werden auf der deduplizierten Basis gezählt; hier sind es 672. Die Befunde können sich in einer Zeile überschneiden und dürfen nicht zu einer Gesamtfehlerquote addiert werden.
Die drei Zielwerte 0, −50 und −1.000 rekonstruieren wir rückblickend aus der dokumentierten Information der Folgezeile. Für die strikte ML-Bewertung schließen wir diese Fälle aus.
Quellen: unveränderte Rohdatei, Datenbereinigungsnotebook und audit/eda_data.json, quality_findings.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 30
ANHANG B / FEHLWERTE & PLAUSIBILITÄT
Fehlende Historie ist nicht automatisch ein Datenfehler
Bereinigte Basis vor Neuberechnung der ML-Historie · unterschiedliche Fehlgründe
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
30 / 39
Befund | Anzahl | Folgerung
Temperatur fehlt | 504 | Heizgradtage als Modellmerkmal
Produktionsplan fehlt | 672 | Im Trainingsfold imputieren
Vormonat fehlt | 700 | Start der Zeitreihe beachten
Vorjahr fehlt | 8.400 | 2023 fehlt → Merkmal weglassen
Vertragsleistung überschritten | 20 | Markieren und fachlich prüfen
Rekonstruierte Zielwerte und offene Plausibilitätsflags sind getrennte Kategorien.
Notes: Die Tabelle beschreibt die bereinigte Datenbasis vor der ML-Neuberechnung. Dort fehlen 700 Vormonatswerte am Beginn der Zeitreihen und 8.400 Vorjahreswerte für 2024, weil 2023 nicht zum Datensatz gehört. Nach dem Ausblenden der Plausibilitätsfälle und der Neuberechnung der Historie enthält die ML-Datei 719 fehlende Vormonatswerte und 8.410 fehlende Vorjahreswerte. Die Zahlen gehören also zu unterschiedlichen Verarbeitungsschritten.
Besonders auffällig war das gelieferte Drei-Monats-Mittel: Schon im Januar 2024 waren 699 von 700 Werten gefüllt, obwohl die notwendige Vorhistorie im Projekt nicht prüfbar vorlag. Wir übernehmen diese Statistik nicht, sondern berechnen das Mittel je Zähler aus bis zu drei bekannten Vormonaten neu. Im Januar bleiben deshalb alle 700 Werte leer. In späteren Monaten verwenden wir nur die jeweils verfügbare gültige Historie. Die 504 Temperaturlücken werden nicht pauschal ergänzt; das finale Merkmalset verwendet Heizgradtage. Fehlende Produktionsplanwerte behandelt die Pipeline mit einem ausschließlich im Trainingsfold gelernten Median und einem Fehlwertindikator.
Die 20 Fälle über Vertragsleistung mal Monatsstunden verteilen sich mit jeweils zehn auf die beiden Jahre. Ohne fachliche Bestätigung sind das Plausibilitätsflags, keine bewiesenen Messfehler. Die zehn Fälle aus 2024 bleiben außerhalb des Trainings, die zehn Fälle aus 2025 bewusst im Benchmark. Diese Markierung ist von den drei rekonstruierten Zielwerten zu unterscheiden.
Quellen: audit/eda_data.json und Notebook 13.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 31
ANHANG C / ANSCHLUSSGRÖSSE
Normalisierung reduziert den Größenunterschied
Links: Median in kWh · rechts: Median in VLS-h · unterschiedliche Skalen
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
31 / 39
Chart: Median Verbrauch (kWh)
| Gewerbe | Industrie | Kommunal
Median Verbrauch (kWh) | 8531.5 | 44527.5 | 14281
Chart: Median Volllaststunden (h)
| Gewerbe | Industrie | Kommunal
Median Volllaststunden (h) | 159.6798 | 173.175 | 169.9127
VLS helfen beim Vergleich. Unterschiede im Nutzungsverhalten bleiben relevant.
Notes: Links sehen wir den Median der monatlichen kWh je Kundentyp. Rechts sehen wir den Median nach Division durch die jeweilige Vertragsleistung, also in VLS-Stunden. Die beiden Diagramme haben unterschiedliche Einheiten und Skalen.
Auf Basis aller 16.800 bereinigten Werte beträgt das Verhältnis Industrie zu Gewerbe beim kWh-Median etwa 5,22. Bei den VLS-Medianen sinkt es auf etwa 1,085. Die normierten Mediane liegen bei rund 159,7 Stunden für Gewerbe, 173,2 für Industrie und 169,9 für Kommunal. Das zeigt den verringerten Größeneffekt, beweist aber für sich noch keinen Modellvorteil.
Diese beschreibende Auswertung enthält auch die 20 Plausibilitätsflags. ältere EDA-Darstellungen verwenden teilweise eine um diese Fälle reduzierte Basis und können geringfügig andere Werte ergeben. VLS sind eine rechnerische Normierung und keine gemessene Betriebsdauer.
Quelle: audit/eda_data.json, charts.normalization.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 32
ANHANG D / FEHLERMETRIKEN
RMSE gewichtet große Fehler stärker
Beispiel: Fehlerbeträge A = [10, 10, 10, 10] kWh, B = [0, 0, 0, 40] kWh.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
32 / 39
Chart: Kennzahlenwert (kWh)
| A: gleichmäßige Fehler | B: ein großer Fehler
MAE | 10 | 10
RMSE | 10 | 20
MAE
10 kWh
in beiden Beispielen
RMSE
10 versus 20 kWh
Einzelpeak zählt stärker.
Deshalb dient RMSE als Hauptmetrik. MAE ergänzt die mittlere Fehlergröße.
Notes: Der MAE sagt anschaulich, wie groß die absolute Abweichung im Durchschnitt ist. Beim RMSE werden die Fehler zuerst quadriert; dadurch wirken große Einzelfehler stärker. Das passt zu unserem Ziel, erhebliche Fehlprognosen nicht zu verdecken. Deshalb entscheiden wir die Modelle mit dem RMSE und ergänzen den leichter interpretierbaren MAE. R² lasse ich aus dieser didaktischen Geschichte heraus, weil es für die Kernaussage nicht nötig ist.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 33
ANHANG E / ZIELVARIABLE
VLS verbessert diesen Modellvergleich
Gleicher Modelltyp: Random Forest. Bewertung in kWh auf dem Benchmark 2025.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
33 / 39
Chart: RMSE (kWh)
| Direkt in kWh | VLS, zurück in kWh
RMSE (kWh) | 9799.9091 | 9188.397
−6,2 %
RMSE durch die
Zielvariable VLS
Das Ergebnis gilt für diesen Datensatz. Es ist keine allgemeine Überlegenheit.
Notes: Hier vergleichen wir fair denselben Modelltyp und bewerten beide Varianten in Kilowattstunden. Die VLS-Variante erreicht 9.188 statt rund 9.800 Kilowattstunden RMSE. Das sind 6,2 Prozent weniger. Daraus folgt nicht, dass VLS immer überlegen sind; es ist das Ergebnis dieses Datensatzes und unseres Versuchsaufbaus.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 34
ANHANG F / SENSITIVITÄT
Das Perzentil bestimmt den Prüfaufwand
Gleiche Prognosen, andere Grenze. Dafür wird das Modell nicht neu trainiert.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
34 / 39
Chart: Prüfhinweise je Monat
| 95 % | 97,5 % | 99 % | 99,5 %
Prüfhinweise je Monat | 33.3333 | 21.3333 | 9.5 | 5.75
Grenze | VLS-h | Hinweise / Monat
q95 | 68,0 | 33,3
q97,5 | 82,4 | 21,3
q99 | 144,4 | 9,5
q99,5 | 196,3 | 5,8
Die passende Grenze braucht bekannte Prüfkapazität und bestätigte Labels.
Notes: Diese Sensitivitätsanalyse verändert nicht das Modell und trainiert nichts neu. Sie verschiebt nur die betriebliche Fehlergrenze. Eine niedrigere Grenze erzeugt mehr Hinweise und erhöht die Chance, relevante Fälle zu sehen, aber auch den Prüfaufwand. q99 ist unsere konservative Pilotannahme. Welcher Punkt langfristig richtig ist, muss der Fachbereich anhand verfügbarer Prüfkapazität und später bestätigter Labels entscheiden.
q99 ist eine dokumentierte Pilotannahme. q99,5 ergibt exakt 69/12 = 5,75 Hinweise pro Monat, gerundet 5,8. Weitere Werte: [{"quantile":0.95,"percentile":95,"threshold_vls":67.9943,"alerts":400,"alerts_per_month":33.3333,"meters_affected":265,"high":248,"low":152},{"quantile":0.975,"percentile":97.5,"threshold_vls":82.4304,"alerts":256,"alerts_per_month":21.3333,"meters_affected":197,"high":149,"low":107},{"quantile":0.99,"percentile":99,"threshold_vls":144.3547,"alerts":114,"alerts_per_month":9.5,"meters_affected":107,"high":68,"low":46},{"quantile":0.995,"percentile":99.5,"threshold_vls":196.2984,"alerts":69,"alerts_per_month":5.75,"meters_affected":66,"high":58,"low":11}]
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 35
ANHANG G / MODELLKONFIGURATION
Die Fold-Ergebnisse schwanken deutlich
Random-Forest-RMSE in kWh. Jeder Fold bewertet einen anderen Zeitraum.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
35 / 39
Chart: RMSE (kWh)
| Fold 1 | Fold 2 | Fold 3
RMSE (kWh) | 17537.5882 | 8223.4841 | 14056.1499
Mittel 13.272 kWh · Standardabw. 3.843 kWh
Parameter | Wert
max_depth | 8
min_samples_leaf | 5
max_features | 0,7
n_estimators | 300
random_state | 42
Fold 2 erzielt den kleinsten Fehler. Mehr Training allein erklärt den Unterschied nicht.
Notes: Die Balken zeigen die drei RF-Fold-Ergebnisse. Fold 2 erzielt den kleinsten RMSE. Die Zeiträume unterscheiden sich, daher lässt sich der Unterschied nicht allein auf die Trainingsmenge zurückführen. Die Tabelle dokumentiert die gewählten Hyperparameter.
Korrigierte Rundung Fold 2: 8.223 kWh, exakter Wert 8223.484122161364. Konfiguration: Baumtiefe 8 begrenzt spezielle Regeln; mindestens 5 Fälle pro Blatt; Merkmalsanteil 0,7 fördert Unterschiede zwischen Bäumen; 300 Bäume stabilisieren das Ensemble; Seed 42 gewährleistet Reproduzierbarkeit.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 36
ANHANG H / MODELLWAHL
24 Fits für eine kontrollierte Modellwahl
Acht Einstellungen, drei Zeit-Folds. Auswahl nach dem mittleren CV-RMSE.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
36 / 39
Lineare Regression
Die nachvollziehbare Referenz
für zusätzliche Modellkomplexität.
Random Forest
Nichtlineare Muster und
Wechselwirkungen im Vergleich.
Parameter | Suchraum
Baumtiefe | 8 / unbegrenzt
Min. Fälle je Blatt | 5 / 20
Merkmalsanteil | 0,7 / 1,0
Gewählt: Tiefe 8, Blattgröße 5, Anteil 0,7
Notes: Die lineare Regression ist unsere verständliche Referenz; der Random Forest kann zusätzlich nichtlineare Zusammenhänge abbilden. Statt einer unnötig großen Grid Search haben wir acht fachlich kontrollierte Kombinationen im gleichen zeitlichen Validierungsrahmen geprüft. Das sind 24 Fits. Gewonnen hat die Kombination mit dem niedrigsten mittleren RMSE – das Testjahr 2025 hatte auf diese Wahl keinen Einfluss.
Suchraum: max_depth [8,None], min_samples_leaf [5,20], max_features [0.7,1.0], also 8 Konfigurationen × 3 Zeit-Folds = 24 Fits. n_estimators=300, random_state=42. 2025 beeinflusst keine Hyperparameterauswahl.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 37
ANHANG I / BEGRIFFE
Prüfhinweise sind noch keine bestätigten Anomalien
Vier Begriffe beschreiben vier unterschiedliche Aussagen.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
37 / 39
01
Statistischer Ausreißer
Ungewöhnlich in einer Vergleichsverteilung.
02
Modellabweichung
Ist und Prognose unterscheiden sich deutlich.
03
Prüfhinweis
Die q99-Grenze ist erreicht. Eine Prüfung folgt.
04
Bestätigte Anomalie
Die Fachprüfung liefert ein begründetes Label.
Für Precision und Recall fehlen Labels. Stichproben ohne Hinweis helfen,
übersehene Fälle zu erfassen.
Notes: Diese Begriffe dürfen nicht gleichgesetzt werden. Ein statistischer Ausreißer ist lediglich ungewöhnlich gegenüber einer Verteilung. Unsere Methode betrachtet dagegen die Abweichung zwischen Istwert und individueller Modellprognose. Wird die q99-Grenze überschritten, entsteht ein Prüfhinweis. Erst eine menschliche Untersuchung kann daraus eine bestätigte Anomalie machen. Ohne solche Ground-Truth-Labels wären Precision und Recall erfunden; zusätzlich sollten auch zufällig ausgewählte Fälle ohne Hinweis geprüft werden, damit später nicht nur die Trefferquote, sondern auch übersehene Fälle beurteilt werden können.
Quelle: notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Datenabgleich: brand/design-system/ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js. Benchmark: 01–12/2025, Kalibrierung: 11–12/2024.

## Slide 38
ANHANG J / AUFWAND & NUTZEN
Ein Pilot braucht einen Messplan vor einer ROI-Zahl
Der Datensatz enthält weder Prozesskosten noch bestätigte finanzielle Einsparungen.
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
38 / 39
Annahme je Hinweis | Reine Prüfzeit / Monat
10 Minuten | rund 1,6 Stunden
20 Minuten | rund 3,2 Stunden
30 Minuten | rund 4,8 Stunden
9,5 Hinweise × angenommene Dauer
Im Pilot erfassen
Bearbeitungszeit und Folgeschritte
Bestätigte Ursachen und Maßnahmen
Betriebs-, Integrations- und Pflegekosten
Wirkung auf reale Beschaffung
Notes: Für einen belastbaren ROI fehlen im Datensatz die Prozesskosten und bestätigte finanzielle Wirkungen. Die Tabelle ist deshalb ausschließlich ein transparentes Aufwandsszenario. Die durchschnittlichen 9,5 Hinweise pro Monat stammen aus dem Benchmark 2025. Zehn, zwanzig oder dreißig Minuten je Hinweis sind ausdrücklich angenommene Bearbeitungszeiten, keine Messwerte.
Die reine Rechnung ergibt rund 1,6, 3,2 oder 4,8 Stunden pro Monat. Nicht enthalten sind Stichproben ohne Hinweis, Nachverfolgung, Infrastruktur, Integration, Modelltraining oder Wartung. Aus diesen Werten folgt keine Einsparung.
Im Pilot müssen wir tatsächliche Bearbeitungszeiten und Folgeschritte erfassen, Ursachen bestätigen und Betriebs-, Integrations- sowie Pflegekosten bestimmen. Für die Beschaffungswirkung brauchen wir zusätzlich Mengenprognosen und reale Preise.
Quellen: Hinweisvolumen aus Notebook 13 und Dashboard-Export; Zeitansätze als ausdrücklich gekennzeichnete Szenarioannahmen.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.

## Slide 39
ANHANG K / QUELLEN & LESELOGIK
Die Aussagen bleiben bis zur Quelle nachvollziehbar
Lokale Projektquellen · Quellenhinweise und Erläuterungen in den Foliennotizen
Gruppe 6 · Projektdaten 2024–2025
39 / 39
Auftrag & Team
IHK_Group6-1.pdf · IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx
Daten & EDA
verbrauch.csv · 260916_verbrauch_bereinigt.csv
ML-Ergebnisse
13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb
Cockpit-Abgleich
ui_kits/energie-cockpit/anomaly-data.js
Gestaltung
SWW Design System · Projekt-Präsentationstemplate
Notes: Unsere Aussagen bleiben den jeweiligen Projektquellen zugeordnet. Auftrag und Teamkontext stammen aus dem Fallbrief und Abschlussbericht. Die hier gezeigte EDA verwendet alle 16.800 bereinigten Zeilen; abweichende ältere EDA-Stände können auf einer gefilterten Basis mit 16.780 Zeilen beruhen.
Die ML-Diagramme der beiden neuen Präsentationen verwenden einheitlich Notebook 13. Bei der gruppierten Permutation Importance nutzt dieses Notebook drei Wiederholungen. Der Bericht verwendet Notebook 12 mit fünf Wiederholungen und leicht anderen Zahlen; die Rangfolge der Informationsgruppen bleibt gleich. Die betreffenden Diagrammnotizen nennen diesen Unterschied ausdrücklich.
Der Cockpit-Export dient zum Abgleich von Prognosen, Schwellen und Hinweiszahlen. Die Datumsangaben in Bericht und Vorlage sind widersprüchlich; ein aktueller Prüfungstermin ist deshalb nicht angegeben.
Quellen und genaue Auswertungsdefinitionen sind in den Foliennotizen sowie in audit/project_facts.json und audit/eda_data.json dokumentiert.
Grundlagen: docs/IHK_Bericht_Gruppe_6_final.docx; docs/IHK_Group6-1.pdf; Datenstand 260916_verbrauch_bereinigt.csv; notebooks/13_modellierung_von_grund_auf_verstehen.ipynb. Details siehe Quellenfolie.